# ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА ПО ВЯЗКОСТИ МОЛОЗИВА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Прибор для измерения иммуноглобулина предназначен для определения качества молозива и/или определения общего количества гаммаглобулина. Следует помнить, что это не метод, а экспресс-метод определения качества молозива.

Достоверно доказано, что при повышенном  количестве бактерий, наличии заболевания у матери и при разбавлении молозива водой или молоком меняются показатели вязкости в сторону уменьшения. Если молозиво взято от здоровой коровы, не имеет повышенной бактериальной обсемененности и не разбавлено, это также можно зафиксировать специальным прибором для определения вязкости. Соответственно уменьшение вязкости опосредованно указывает на пониженное содержание иммуноглобулина в молозиве.

Последние исследования показали, что новорожденные телята, получающие молозиво, которое позволяет резко увеличить в крови количество антител, более выносливы и устойчивы к отрицательным воздействиям, в то время как телята, получающие с молозивом незначительное количество антител, имеют более высокие показатели смертности/угрозы смертности. Следовательно, крайне важно найти возможные способы обеспечить высокую концентрацию антител в крови новорожденных телят.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Если Вы будете выполнять эти несложные указания,   Вы сможете  снизить процент смертности телят, а также повысить показатели продуктивности   скота.

- Соберите в чистый и сухой контейнер молозиво после первой или второй дойки. Необходимо, чтобы вымя было чистым, и грязь не попадала в контейнер.

- Наберите примерно 250 мл молозива обычной комнатной температуры (22ºС   +/-8º)  в пластмассовый  мерный цилиндр.

- Убедитесь в том, что уровень молозива достигает верхнего края мерного цилиндра, затем удалите  с поверхности  молозива всю оставшуюся пену.

- Плавно опустите  прибор в мерный цилиндр (или любую другую подходящую емкость), наполненный молозивом, позволяя избытку молозива переливаться через край цилиндра до тех пор, пока прибор не начнет свободно плавать. При определении качества молозива по шкале незначительные отклонения температуры не могут существенно повлиять на результаты.

Совет: Поскольку  молозиво очень клейкое, попытайтесь избегать погружения прибора больше, чем необходимо, и увлажнения  надводной части, поскольку это приведет к неточности показаний.

Совет: При увлажнении надводной части прибора, осторожно приподнимите прибор на несколько сантиметров (не вынимая его полностью)  и вытрите  его чистой салфеткой или куском ткани, затем осторожно снова погрузите прибор в молозиво.

5. Пока прибор свободно плавает в цилиндре с молозивом, определите качество молозива по шкале.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Показания прибора менее1035 говорят о неудовлетворительном качестве молозива (красная зона).

- Показания в пределах 1035 – 1045: среднее качество (светло-зеленая зона)

- Свыше 1045 – молозиво хорошего качества (темно-зеленая зона).